### Załącznik nr 2.1.1.SWZ

- (zn. ZDW-DN-4-271-19/24)

# WYCENA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa samochodów dostawczych – z podziałem na części: Część nr 1

| Lp | Parametry techniczne dotyczące oferowanego samochodu | Cena jednostkowa (brutto w zł) |
| --- | --- | --- |
|  | Marka, model samochodu | Data produkcji | Typ i pojemność skokowa silnika | Moc maksymalna (w KM) | Norma emisji spalin (według oznaczenia EURO) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | WARTOŚĆ RAZEM (brutto w zł): |  |

| Dane techniczne i wyposażenie samochodu (typ: samochód dostawczy z zabudową typu wywrot trójstronny) |
| --- |
| 1 | Samochód fabrycznie nowy, bezwypadkowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r. |  |
| 2 | Nadwozie: pojedyncza kabina 3-miejscowa z zabudową typu wywrot trójstronny, homologacja ciężarowa |  |
| 3 | System hydrauliczny (obsługa wywrotu) wyposażony w silnik elektryczny, sterowanie na przewodzie z pilotem |  |
| 4 | Ilość drzwi – 2 |  |
| 5 | Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego |  |
| 6 | Napęd na koła przednie |  |
| 7 | Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg |  |
| 8 | Silnik wysokoprężny diesla o pojemności nie mniejszej niż 1898 cm3 |  |
| 9 | Norma emisji spalin nie niższa niż Euro 6 |  |
| 10 | Maksymalna moc nie mniejsza niż 140 KM |  |
| 11 | Poduszka powietrzna kierowcy |  |
| 12 | Układ bezpieczeństwa: ABS i EBD |  |
| 13 | Układ kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy |  |
| 14 | Klimatyzacja |  |
| 15 | Centralny zamek z pilotem |  |
| 16 | Immobiliser |  |
| 17 | Elektrycznie regulowane szyby boczne |  |
| 18 | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne |  |
| 19 | Fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym z Bluetooth |  |
| 20 | Dywaniki gumowe |  |
| 21 | Koło zapasowe pełnowymiarowe lub zestaw naprawczy do kół |  |
| 22 | Kolumna kierownicy regulowana |  |
| 23 | Komputer pokładowy |  |
| 24 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem |  |
| 25 | Światła do jazdy dziennej |  |
| 26 | Gniazdo 12 V w kabinie kierowcy |  |
| 27 | Na dachu kabiny zamontowana lampa ostrzegawcza LED (podświetlona belka z obustronnym napisem SŁUŻBA DROGOWA zespolona z lampami ostrzegawczymi w kolorze żółtym), lampa włączana z kabiny pojazdu |  |
| 28 | Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, podnośnik i klucz do kół |  |
| 29 | Hak holowniczy kulowy |  |
| 30 | Zabudowa: wywrot trójstronny o długości wewnętrznej minimum 3800 mm z osłoną kabiny |  |
| 31 | Burta tylna otwierana w osi dolnej i górnej, boczne w osi dolnej |  |
| 32 | Pasy do mocowania ładunku 2 szt. |  |
| 33 | Dodatkowy komplet kół na felgach stalowych z oponami zimowymi |  |

UWAGA!

Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia

Proszę wpisać w prawej kolumnie TAK lub NIE / SPEŁNIA lub NIE SPEŁNIA / POSIADA lub NIE POSIADA

UWAGA!

Ofertę (formularz ofertowy, formularz Wyceny) należy złożyć w oryginale (pod rygorem nieważności). Ofertę (formularz ofertowy, formularz Wyceny) należy złożyć jako dokument elektroniczny (dokumenty elektroniczne) – w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. Nie dopuszcza się złożenia oferty (formularza ofertowego, formularza Wyceny) w postaci scanów / zdjęć dokumentów papierowych (sporządzonych 
w formie pisemnej – podpisanych własnoręcznie) – bez względu na ewentualne opatrzenie ich dodatkowo podpisem elektronicznym. Przekazanie scanu dokumentu 
papierowego (nawet opatrzonego podpisem elektronicznym) nie będzie uznawane za skuteczne złożenie oferty – taka oferta podlegać będzie odrzuceniu jako niespełniająca 
wymagań wynikających z SWZ.

# Text boxes

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców